## Slide 1: Desenvolvimento de Estratégias de Controlo para Reprodução de Sismos em Plataforma Sísmica
Afonso Costa Henrique
Fernando Pires de Oliveira
Miguel Ayala Botto
Afonso Costa Henrique
Orientadores: Miguel Ayala Botto & Fernando Pires de Oliveira
Notes: Bom dia a todos. O meu trabalho trata o controlo de uma plataforma sísmica com objetivo de reprodução de sismos

## Slide 3
Índice
Introdução
Modelação
Estratégias de Controlo (Simulação Numérica)
Validação Experimental
Conclusões & Desenvolvimentos Futuros
Notes: Nesta apresentação vou começar por introduzir o problema, o que está feito, o que se pretende fazer. Depois vamos falar daquele que foi o percurso do meu trabalho, começando pela modelação do sistema, depois a simulação das diferentes estratégias de controlo, a implementação prática e validação, e concluindo com ideias para desenvolvimentos futuros

## Slide 4
Introdução
Problema: Dinâmica do modelo físico afeta as vibrações da plataforma.
Objetivo: Implementar estratégia de controlo que garanta que as vibrações da plataforma seguem o sinal sísmico de teste (referência).
Notes: O nosso problema resume-se ao desafio de controlo imposto pela interação dinâmica das estruturas em teste, com a dinâmica da própria mesa sísmica, que resulta num seguimento de referência que tem margem para ser melhorado. Ora é precisamente esse o nosso objetivo.

## Slide 5
Introdução
Processo de Ensaios Sísmicos no LNEC
Ação Sísmica/
Sinal de Referência
Geração do Sinal Drive
Identificação do Sistema
(Plataforma Sísmica + Estrutura)
Ensaio Sísmico
Testar
Severidades
NOK
OK
Avaliação de Desempenho
Notes: Atualmente a estratégia de controlo utilizada nos ensaios sísmicos passa por um processo iterativo onde se modifica a referência

## Slide 6
OK
Introdução
Ação Sísmica/
Sinal de Referência
Geração do Sinal Drive
Identificação do Sistema
(Plataforma Sísmica + Estrutura)
Teste Sísmico
Testar
Severidades
NOK
Avaliação de Desempenho
Processo iterativo de correção do sinal de drive aumenta intensidade até se atingir o desempenho desejado
Processo de Ensaios Sísmicos no LNEC
Notes: De maneira a compensar a fraca resposta em frequência do anel fechado. E este processo repete-se cada vez que é aumentada a intensidade do sismo.

## Slide 7
Ação Sísmica/
Sinal de Referência
Geração do Sinal Drive
Identificação do Sistema
(Plataforma Sísmica + Estrutura)
Teste Sísmico
Testar
Severidades
NOK
OK
Avaliação de Desempenho
Introdução
Implementar um controlador que garanta melhor desempenho da plataforma sísmica
Obtendo desempenho satisfatório na 1ª iteração de cada patamar de intensidade, reduzir/eliminar necessidade do processo iterativo
Objetivos:
Afinar Controlador
Esquema de controlo adaptativo:
Controlador parametrizado com base num modelo do sistema
Estrutura do Controlador:
PIDF
LQI
Notes: Portanto aqui o nosso objetivo seria implementar uma estratégia de controlo que resultasse num desempenho satisfatório logo á primeira, substituindo a necessidade deste processo iterativo. Portanto, a identificação realizada a cada patamar de intensidade serviria para informar um algoritmo de design do controlador, garantindo assim que o controlador utilizado está sempre otimizado para lidar com a interação do modelo com a mesa.

## Slide 8
Modelação
Modelo da mesa uniaxial
Notes: Para se estudar o problema, partiu-se para a modelação do sistema

## Slide 9
Modelo da mesa uniaxial
Modelação
Notes: Já tendo um modelo analítico da mesa uniaxial

## Slide 10
Modelo da mesa uniaxial
Modelação
Notes: Obtiveram-se as funções de transferência para um modelo que considera um sistema de dois graus de liberdade acoplado á mesa

## Slide 11
Modelo da mesa uniaxial
Modelação
Notes: A parte do sistema dentro do balão azul é aquilo que vamos chamar de anel aberto

## Slide 12
Modelo da mesa uniaxial
Estratégias de Controlo
Parâmetros do modelo a considerar a ensaiar na Plataforma Sísmica
Notes: Para a finalidade de se simular a interação estruturas+mesa, definiram-se propriedades modais para o sistema de dois graus de liberdade próximas daquelas que habitualmente se tem em teste

## Slide 13
Estrutura do controlador
PIDF:
Ganhos calculados com a função pidtune da Control Systems Toolbox do MATLAB
Objetivos do algoritmo:
Estabilidade do anel fechado
Desempenho: Bom seguimento da referência e rejeição de perturbações
Robustez: Existe margem de ganho e margem de fase suficiente para lidar com erros de modelação e/ou alterações na dinâmica do sistema
Estratégias de Controlo
Notes: O primeiro controlador a ser avaliado foi um PIDF, em que os ganhos são otimizados em função do anel aberto, para garantir estabilidade do anel fechado, bom desempenho e robustez

## Slide 14
Avaliação de desempenho: PIDF
Estratégias de Controlo
Notes: Logo á partida observou-se que a frequência de corte do anel fechado aumentou bastante. De seguida, como um pequeno teste de sanidade, observou-se a acção de controlo, e verificou-se que a saída do controlador permanecia em magnitudes razoáveis.

## Slide 15
Avaliação de desempenho: PIDF
Estratégias de Controlo
Notes: Portanto, qual é o problema da plataforma sísmica?

## Slide 16
Avaliação de desempenho: PIDF
Estratégias de Controlo
Notes: Portanto, qual é o problema da plataforma sísmica?

## Slide 17
Estratégias de Controlo
Melhoria significativa no espetro de resposta!
Notes: Observou-se também que o espetro de resposta do PIDF, curva amarela, estava agora muito mais próximo do pretendido, curva vermelha, em particular em aceleração.

## Slide 18
Avaliação de desempenho: PIDF
Estratégias de Controlo
Desempenho do PIDF é bom, mas permanece sensível ás propriedades do modelo em teste
Notes: De seguida, de maneira a avaliar a sensibilidade deste tipo de controlo ás propriedades modais das estruturas em teste. simulou-se a resposta para as mesmas. Verificou-se que quanto maior o amortecimento das estruturas, melhor é o desempenho do PIDF.

## Slide 19
Controlo Ótimo: Aplicado a problema de seguimento de referência
Estratégias de Controlo
Modelo em espaço de estados:
Equações do sistema:
Lei de controlo:
Função de custo:
Maior peso no estado que se pretende seguir
Balançar peso da ação de controlo tendo em conta constrangimentos físicos do sistema
Notes: De seguida avaliou-se um controlador ótimo. Formulou-se um modelo em espaço de estados para o mesmo sistema de antes, e definiu-se a função de custo de maneira a minimizar o erro de seguimento.

## Slide 20
Avaliação de desempenho: Controlo Ótimo
Estratégias de Controlo
Notes: Agora verificou-se que o controlador ótimo pode ter uma frequência de corte superior ao PIDF, sem ter ampliação a baixas frequências, e lidando melhor com a interação da mesa com as estruturas em teste.

## Slide 21
Estratégias de Controlo
Notes: Portanto, qual é o problema da plataforma sísmica?

## Slide 22
Estratégias de Controlo
Notes: Em termos de espetro de resposta, isto traduz-se em resultados excelentes especialmente a baixas frequências

## Slide 23
Controlo Ótimo: Teoria vs Prática
Estratégias de Controlo
Nem todos os estados são medidos
É necessário um observador de estados!
Notes: No nosso caso , uma vez que nem todos os estados são medidos, a implementação prática do controlo ótimo terá uma complexidade adicional, requerendo um observador de estados.

## Slide 24
Método de adaptação do sinal de drive
Estratégias de Controlo
Notes: De seguida comparou-se o desempenho destes controladores com o processo iterativo de modificação do sinal de drive

## Slide 25
Comparação
de
desempenho
Avaliação em espetro de resposta
10 sismos benchmark
Direção normal à falha
Direção paralela à falha
Adaptação de drive com 3 iterações
Estratégias de Controlo
Notes: Esta análise foi feita para 10 sismos benchmark, e com 3 iterações para o caso do método iterativo. Aqui verificou-se que o controlo ótimo (a amarelo), teve o melhor desempenho, seguido do PIDF (vermelho), e do método iterativo(azul).

## Slide 26
Validação Experimental
Esquema da montagem experimental
Notes: Depois partiu-se para instalação experimental, em que, ao contrário das simulações, não se utilizou a mesa uniaxial, mas sim este shaker eletrodinamico.

## Slide 27
Implementação do controlador PIDF
Validação Experimental
Notes: Aqui á esquerda temos uma representação esquemática da aplicação de controlo da mesa sismica. Trata-se duma aplicação desenvolvida em LabVIEW, uma linguagem de programação que se integra diretamente com o hardware National Instruments que temos aqui no laboratório. No topo temos o computador no qual corre a interface com a qual o utilizador interage. Esta interface comunica com a aplicação Real-time , que corre num controlador integrado, que por sua vez tem uma FPGA onde corre o loop de controlo/aquisição.

## Slide 28
Implementação do controlador PIDF
Validação Experimental
Minimizar DSP48s
Maximizar Look-Up Table
Números ponto-fixo
8 bits
Sem sinal (unsigned)
Decimais otimizados
Notes: Ora, para implementar o PIDF, a nossa primeira alteração é precisamente ao nivel da FPGA, onde se modificou o bloco onde é calculada a ação de controlo para ter a estrutura desejada. Esta modificação revelou-se ser nada trivial devido a constrangimentos ao limite de operações com DSP48s(um tipo de recurso da FPGA), então recorreu-se a high throughout math functions, (estes blocos a rosa), que fazem operações aritméticas com valores de ponto fixe, e onde também se pode especificar os tipos de recursos a utilizar. Optando por look-up tables onde possivel, e conjugado com o facto das variáveis terem sido definidas como valores de ponto fixo com apenas 8 bits, sem sinal, e com o numero de bits atribuído a casas decimais definido de maneira a oferecer a gama pretendida com máximo de precisão, foi possivel compilar esta programação para a FPGA

## Slide 29
Implementação do controlador PIDF
Validação Experimental
Utilizador tem controlo dos parâmetros na interface:
Notes: Depois, de maneira a que o utilizador consiga definir os ganhos do controlador através da interface, foi necessário alterar as variáveis partilhadas entre cada camada do sistema, e por fim a interface. Isto conclui a implementação experimental do PIDF, agora o próxima tarefa passa por validar o seu funcionamento, que é aquilo em que estou a trabalhar de momento.

## Slide 30
⇔
Identificação em Anel Fechado: Two-Stage Method (Van den Hof & Schrama)
Validação Experimental
1- Identificação da função de sensibilidade S0:
      Ajustou-se um modelo linear FIR com 100 parâmetros (nº de parâmetros arbitrário para esta etapa)
      Definindo um modelo Hammerstein-Wiener, com o modelo FIR identificado anteriormente como o bloco linear, e com a não-linearidade de saída igual á do sistema fisico (saturação da ação de controlo em valores conhecidos), obtém-se um modelo refinado
      2 - Reconstrução da ação de controlo isolada aos efeitos do ruido (ûr)
      3 – Identificação de G0:
      Identificação não-paramétrica aponta para modelo de 4ª ordem
      Ajustou-se modelo com 4 polos e 3 zeros, usando a ação de controlo reconstruída e a saída medida
Simplicidade: Aplica métodos típicos de identificação em anel aberto, através duma reformulação do problema
Flexibilidade: Controlador pode ser não-linear e desconhecido
Consistência: Boa identificação da planta é independente da modelação do ruído
Robustez: Identificação consistente de So não é um requisito para uma boa identificação da planta (variância elevada do modelo de So é okay)
Notes: De maneira a sintonizar-se o controlador para os parâmetros do sistema, é necessária a identificação do sistema controlado. Para essa finalidade, foi realizada uma identificação utilizando ruido rosa com conteúdo em frequencia até 40Hz, e o controlador com um ganho proporcional. Para lidar com as peculiaridades da identificação em anel fechado, optou-se pelo “two-stage method”.
1- Identificação da função de sensibilidade S0:
      Ajustou-se um modelo linear FIR com 100 parâmetros (nº de parâmetros arbitrário para esta etapa)
      Definindo um modelo Hammerstein-Wiener, com o modelo FIR identificado anteriormente como o bloco linear, e com a não-linearidade de saída igual á do sistema fisico (saturação da ação de controlo em valores conhecidos), obtém-se um modelo refinado
      2 - Reconstrução da ação de controlo isolada aos efeitos do ruido (ûr)
      3 – Identificação de G0:
      Identificação não-paramétrica aponta para modelo de 4ª ordem
      Ajustou-se modelo com 4 polos e 3 zeros, usando a ação de controlo reconstruída e a saída medida

## Slide 31
Two-Stage Method : Exemplo com ruído severo & comparação com outros métodos
Validação Experimental
Signal to Noise Ratio ≈ -4.6 dB
Signal to Noise Ratio ≈ -28.7 dB
Modelos obtidos pelo método direto e por identificação não-paramétrica por análise espectral tendem para o inverso do controlador com o aumentar do ruido
Com ruído severo o two-stage method ainda consegue uma identificação razoável
C(z) = 0.05(z-1 + 0.8z-2)
Notes: Neste exemplo geraram-se dados com função de transferência de segunda ordem, neste caso 32768 pontos.
Na figura da esquerda observam-se os resultados da identificação com algum ruido, mas não muito severo, e logo aqui podemos verificar que os resultados dos modelos não-paramétricos são muito sensíveis ao enjanelamento. Por um lado uma janela mais pequena(pontos a rosa) resulta num modelo menos sensível a variações nos dados, mas com um viés elevado. Uma janela maior (pontos a azul claro) capta bem a dinâmica do sistema, mas peca por uma variância elevada. Quanto aos métodos paramétrico, vemos que o two-stage method consegue uma identificação excelente (tracejado verde, completamente sobreposto ao modelo ideal, a vermelho), enquanto que o método direto já falha. Na figura da direita vemos um exemplo com ruido extremo, de tal maneira que os modelos obtidos por métodos não-paramétricos e o método direto estão a aproximar-se do inverso do controlador. Aqui o two-stage method brilha por dar resultados ainda aceitáveis, apesar de tudo.

## Slide 32
Validação Experimental
Signal to Noise Ratio ≈ 7.1 dB
C(z) = 5
Two-Stage Method : Exemplo com ruído severo & comparação com outros métodos
Signal to Noise Ratio ≈ 27.1dB
Notes: Neste exemplo geraram-se dados com função de transferência de segunda ordem, neste caso 32768 pontos.
Na figura da esquerda observam-se os resultados da identificação com algum ruido, mas não muito severo, e logo aqui podemos verificar que os resultados dos modelos não-paramétricos são muito sensíveis ao enjanelamento. Por um lado uma janela mais pequena(pontos a rosa) resulta num modelo menos sensível a variações nos dados, mas com um viés elevado. Uma janela maior (pontos a azul claro) capta bem a dinâmica do sistema, mas peca por uma variância elevada. Quanto aos métodos paramétrico, vemos que o two-stage method consegue uma identificação excelente (tracejado verde, completamente sobreposto ao modelo ideal, a vermelho), enquanto que o método direto já falha. Na figura da direita vemos um exemplo com ruido extremo, de tal maneira que os modelos obtidos por métodos não-paramétricos e o método direto estão a aproximar-se do inverso do controlador. Aqui o two-stage method brilha por dar resultados ainda aceitáveis, apesar de tudo.

## Slide 33
Validação Experimental
Two-Stage Method : Identificação da mini-mesa
Notes: Na identicação do shaker utilizou-se como referencia o sinal de ruido rosa com 3 minutos de duração, e 5 controladores com diferentes parâmetros.

## Slide 34
Validação Experimental
Sismo: Tolmezzo (Escala reduzida)
Notes: Estando identificado o sistema, correu-se o algoritmo de sintonização dos parâmetros do PIDF, definindo-se 3 larguras de banda diferentes para a resposta do anel fechado: 10Hz , 15Hz , 20Hz. De seguida testaram-se os 3 conjuntos de parâmetros contra o processo de iterativo de correção dos sinais de drive. Para este sinal sísmico verificou-se que todos os controladores sintonizados obtiveram um melhor desempenho que o 5º driver do processo iterativo.

## Slide 35
Validação Experimental
Sismo: L’Aquila (Escala reduzida)
Notes: Para este outro sinal sísmico verificou-se que todos os controladores sintonizados obtiveram um melhor desempenho que o 3º driver do processo iterativo. No entanto, o 5º driver já deu um desempenho superior.
Nestes dois ensaios não foram medidos dados de aceleração, portanto extrapolou-se a partir dos dados em deslocamento para determinar o espetro de resposta em aceleração.

## Slide 36
Validação Experimental
Trabalhos a decorrer
Validação do PIDF
Afinação dos parâmetros de otimização (opções do algoritmo)
Implementação do Controlo Ótimo
Validação do Controlo Ótimo
Identificação em espaço de estados
Avaliação de desempenho dos 3 métodos de controlo
Avaliação para 10 sismos benchmark
Modificação do programa de controlo de mesa sísmica: realizar as modificações necessárias ao nivel da FPGA, Real-Time Host, e interface homem-máquina
Sintetização do observador de estados e ganhos do controlador
Afinação dos parâmetros de otimização
Otimizar implementação às capacidades do hardware

## Slide 37
Conclusões
Melhoria ao nivel do controlo
Verificou-se possivel melhorar o desempenho da mesa sintonizando os controladores
Melhoria ao nivel da identificação
Os algoritmos implementados tiram proveito de métodos de identificação mais sofisticados, e apropriados para sistemas em anel fechado, resultando numa melhor identificação
Conclusões & Desenvolvimentos Futuros
Desenvolvimentos Futuros
Estudar desempenho de controlador preditivo
Recorrendo a controlo preditivo a ação de controlo pode ser otimizada tendo em conta não-linearidades da planta, mas poderá ser necessário reduzir a frequencia do loop de controlo devido ao custo computacional
Estudar desempenho de modelo adaptativo com identificação online
Este método pode compensar alterações ás propriedades do modelo fisico acoplado á mesa resultantes de danos induzidos durante o ensaio